УПУТСТВО ЗА РАД НА ЧАСУ

Поштовани ученици

На данашњем часу радићете задатак који се састоји из 3 дела:

- рачунски део који је на енглеском језику, који, најпре, треба да преведете а затим урадите и нацртате шему редне везе отпорника у струјном колу, у свескама за физику

- симулација на рачунарима користећи софтвер Virtual Labs Electricity  (налази се на С диску иконе My Computer). Сликај излаз екрана и залепи испод табеле.

- практична израда струјног, са батеријом од 4,5 V, проворницима, две лед диоде и прекидачем  из комплета материјала за 8. разред

Добијене резултате упишите у табелу, упоредите их и изведите закључак.

Задатак предај на оцењивање!

Задаци се раде у паровима.

Молим вас да поштујете предвиђено време израде сваког задатка.

ЗАДАТАК

(време за решавање задатка је 5 минута)

- Resistors of 50Ω and 100Ω electric resistence,  have been connected  in the circuit using  ordinal connection and the electric voltage is 9V. Draw the scheme of the simple circuit and calculate the intensity of the electricity flowing through the conductor of  the circuit.

(resistor – otpornik, circuit – stujno kolo, scheme – šema, intensity – jačina, conductor – provodnik)

Резултате упиши у табелу (колона „Рачун“)

- користећи софтвер Virtual Labs Electricity направи симулацију струјног кола према параметрима из задатка. Провери вредност јачине електричне струје, упиши је у табелу и упореди је са резултатом добијеним рачунским путем. Резултате упиши у табелу (колона „Симулација“)

- користећи елементе из комплета материјала састави струјно коло на штампаној плочи.

|  | Рачун | Симулација |
| --- | --- | --- |
| Електрични напон (V) |  |  |
| Електрични отпор ( Ω) |  |  |
| Електрична струја (A) |  |  |

Слика симулације струјног кола:

Закључак:

ЖЕЛИМО ВАМ ПУНО УСПЕХА У РАДУ!