# Text boxes

30 ( 40

ОПИС ИЗРАДЕ

НАЈЈЕДНОСТАВНИЈИ ЕЛЕКТРОМОТОР

- Гумица

- Батерија

- Магнет

- Спајалица

- Бакарна жица

Оцена

Вежба бр. 1

Датум

Презиме и име

Наставник

Ученик

ЕЛЕКТРОМОТОР – СКЛОПНИ ЦРТЕЖ

назив школе:

О.Ш. ''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ''

30 ( 40

Око батерије намотати 7 пута лаком изоловану бакарну жицу тако да се добије кружни облик (облик калема) са два слободна крака приближно истих дужина; скинути затим калем са батерије задржавајући притом основни кружни облик.
         (НАПОМЕНА: Батерију користимо као алат за обликовање жице)

пречник
батерије

3

Крајеве "ротора" потребно је мало савити у супротним смеровима да не спадне са носача приликом обртања.

4.  Израда ротора (поз. 5.)

1.  Израда дела статора (ослонац ротора) - обликовање спајалице (поз. 4.)

2.  Спајање дела статора-ослонца ротора са батеријом (поз. 1,2 и 4.)

3.  Спајање дела статора-магнета (поз. 3.) са претходним склопом (поз. 1,2 и4.)

(магнет је спојен гумицом или лепком са батеријом)

Један крак обмотати око калема у чвор, а затим и други крак око супротног дела калема.

Жица се обмотава у чвор да би задржала у месту леви односно десни крак ротора и истовремено задржала кружни облик калема

пречник
батерије

2

1

5

4

10±4

Р   1 : 1

1 : 2

ЛАКОМ ИЗОЛОВАНА бакарнаЖИЦА (преч. 0,7мм)

4

5

3

2

1

ЕЛАСТИЧНА ГУМИЦА

БАТЕРИЈА  ОД  1,5V (величина  ''Д'')

МАГНЕТ (од кухињских елемената)

ВЕЛИКА (''ЏАМБО'') СПАЈАЛИЦА

1

1

1

2

( 0,7 m

ПОГОНСКИ БЛОК

ДЕО СТАТОРА  -  МАГНЕТ

ДЕО СТАТОРА - ОСЛОНАЦ

РОТОР

ДРЖАЧ  ОСЛОНЦА

5.

4.

3.

2.

1.

МАТЕРИЈАЛ

КОМ.

НАЗИВ

ПОЗ.

26.05.07

26.05.07