|  | ДРУШТВО ПЕДАГОГА ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ Техничко и информатичко образовање РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА |
| --- | --- |
| Шифра ученика |  |
| Бодова: | Т Е С Т 5. разред | 06/07. мај 2017. |

| Ред. бр. | Питање | Број бодова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повежи врсту линије са њеном наменом. а) Пуна дебела линија ___ цртање помоћних и котних линија и шрафуре б) Пуна танка линија ___ приказивање невидљивих ивица предмета в) Испрекидана линија ___ означавање видљивих ивица предмета г) Дебела црта-тачка-црта ___ приказивање осе или симетрале д) Танка црта-тачка-црта ___ означавање пресека, прелома и цртање скице ђ) Линија извучена слободном руком ___ приказивање места пресека или скраћења | 6 |
| 2. | Поређај по величини (од мањег ка већем) следеће формате папира: А4, А1, А0, А5, А2, А3. ________ _________ _________ _________ _________ __________ | 2 |
| 3. | Приложени цртеж нацртан је у размери 1 : 1. Пажљивим мерењем облика на њему заврши започето котирање. | 4 |
| 4. | Правоугаоник на слици А је нацртан у размери 1 : 1. Правилно котирај дужину правоугаоника под Б који је нацртан у размери 2 : 1. | 2 |
| 5. | Правилно повежи линијама називе пројекција са њиховим угловима пројектовања: ортогонална 30° коса 90° изометријска 45° | 2 |
| 6. | Размера или мерило је однос ____________________________ предмета приказаног на ________________________ и димензија које предмет има у _______________________ _____________________________. | 2 |
| 7. | Прказани цртеж представља: а) детаљни цртеж б) склопни цртеж | 2 |
| 8. | Наведене делове рачунара повежи линијама са групом којој према функцији припадају: штампач тастатура улазни уређаји миш монитор излазни уређаји | 4 |
| 9. | Повежи елементе прозора са њиховим оригиналним називом, уписивањем бројева на линији. _____ насловна линија 1. Desktop _____ линија менија 2. Title bar _____ линија алата 3. Menu bar _____ радна површина 4. Toolbar | 4 |
| 10. | Дрвена плоча добијена унакрсним лепљењем више слојева фурнира назива се __________________________ | 2 |
| 11. | Чврстоћа, еластичност, тврдоћа, жилавост и цепљивост спадају у: а) хемијске особине дрвета, б) механичке особине дрвета, в) естетски изглед дрвета. | 2 |
| 12. | Дрвењача и целулоза су главне сировине за добијање ____________________ | 1 |
| 13. | Поређај текстилна влакна према пореклу: памук, вуна, свила, лан. Биљна: Животињска: ___________________ ___________________ ____________________ ____________________ | 2 |
| 14. | Бакелит је врста: а) картона, б) текстила, в) пластичне масе, г) полупроизвода од дрвета. | 1 |
| 15. | Соларни колектори соларну енергију претварају у _____________________ енергију, а соларне ћелије (фотоћелије) соларну енергију претварају у _____________________ енергију. | 2 |
| 16. | Данашње савремене ветрењаче користе окретање лопатица да би покретале турбине које дају _____________________________ енергију. | 2 |
| 17. | Испод слика приказаних алата напиши њихове називе: ___________________ ________________ ______________________ | 3 |
| 18. | Укрштањем линија повежи алате са наменом истих: турпије резање резбарски рам са тестерицом равнање бушилица придржавање стега бушење | 4 |
| 19. | Поступак сакупљања, прераде и поновног коришћења исте материје назива се _______________________________ | 1 |
| 20. | Које три групе саобраћајних знакова постоје: 1) _____________________________________________________________ 2) _____________________________________________________________ 3) _____________________________________________________________ | 2 |

| Техничко и информатичко образовање РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА – 06/07. Мај 2017. КЉУЧ – 5 разред |
| --- |
| Број пит. | Одговор |
| 1. | б цртање помоћних и котних линија и шрафуре в приказивање невидљивих ивица предмета а означавање видљивих ивица предмета д приказивање осе или симетрале ђ означавање пресека, прелома и цртање скице г приказивање места пресека или скраћења За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 6 бодова. |
| 2. | А5, А4, А3, А2, А1, А0 |
| 3. | Бодовати само правилно цртање/исписивање елемената кота. Не сматрати грешком ако ученик/ца на цртежу напишу приближан број, нпр. уместо 40 напишу 41 или 42, јер је могуће одступање при копирању теста. |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. | Размера или мерило је однос димензија предмета приказаног на (техничком) цртежу и димензија које предмет има у природној величини. |
| 7. | а) детаљни |
| 8. | Улазни уређаји: тастатура, миш. Излазни уређаји: монитор, штампач. За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 4 бода. |
| 9. | 2-насловна линија, 3-линија менија, 4-линија алата, 1-радна површина. За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 4 бода. |
| 10. | Шперплоча |
| 11. | б) механичке особине дрвета |
| 12. | Папира |
| 13. | Биљна: памук, лан. Животињска: вуна, свила |
| 14. | в) пластичне масе |
| 15. | Топлотну енергију, електричну енергију (струју) |
| 16. | Електричну енергију |
| 17. | Турпије, маказе, комбинована клешта (моторцангле) За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 3 бода. |
| 18. | Турпије – равнање, резбарски рам са тестерицом – резање, бушилица – бушење, стега – придржавање. За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 4 бода. |
| 19. | Рециклажа |
| 20. | Знакови опасности, знакови изричитих наредби, знакови обавештења |

|  | ДРУШТВО ПЕДАГОГА ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ Техничко и информатичко образовање РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА |
| --- | --- |
| Шифра ученика |  |
| Бодова: | Т Е С Т 6. разред | 06/07. мај 2017. |

| Ред. бр. | Питање | Број бодова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пројектовањем грађевинских објеката и простора у њима бави се ___________________, а изградњом онога што су архитекте замислиле и пројектовале _____________________. | 2 |
| 2. | Наведене објекте разврстај у одговарајуће гране грађевинарства: ауто путеви, стамбене зграде, бране, канали, индустријске зграде, мостови, железничке пруге, школе, вештачка језера. Нискоградња Високоградња Хидроградња ___________________ ____________________ ___________________ ___________________ ____________________ ___________________ ___________________ ____________________ ___________________ | 3 |
| 3. | На приказаној слици упиши који су елементи зида: | 2 |
| 4. | У реализацији изградње грађевинских објеката постоје три фазе: 1. ________________________________________, 2. ________________________________________, 3. ________________________________________. | 2 |
| 5. | Породична кућа на цртежу приказана је у: а) перспективи, б) правоугаоној (ортогоналној) пројекцији, в) косој пројекцији. | 2 |
| 6. | Утврди који су од наведених исказа тачни (Т) односно нетачни (Н). / Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ а) Инвеститор је онај ко улаже новац у изградњу будућег објекта Т Н б) Техничка документација за изградњу једног грађевинског објекта садржи три пројекта: идејни, главни, извођачки Т Н в) Код цртежа у перспективи хоризонталне ивице објекта су паралелне и котирају се Т Н г) Мере на грађевинским техничким цртежима се означавају у mm Т Н д) Најчешће размере које се користе у грађевинском техничком цртању су: R1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:1000 Т Н | 5 |
| 7. | Десно је приказ добијен коришћењем програма : а - Envisioneеr Express 3.0. б - SketchUp в – Microsoft Visio | 2 |
| 8. | Повежи одговарајуће команде из програма Envisioneer Express 3.0 са њиховим значењем _____ Lower Floor а) приземље _____ Ground Floor б) спрат _____ Upper Floor в) темељ _____ Foundations г) подрум | 4 |
| 9. | Наведене грађевинске материјале разврстај на природне и вештачке: креч, дрво, цигла, камен, гипс, песак, глина, цемент, метали, шљунак, бетон, цреп, резана грађа. Природни: _________________________________________________________________ Вештачки: _________________________________________________________________ | 2 |
| 10. | Чвршћи бетон се добија мешањем: а) три дела шљунка и једног дела цемента б) четири дела шљунка и једног дела цемента в) пет делова шљунка и једног дела цемента | 2 |
| 11. | У грађевинарству се користи више врста изолација: а) _______________________________________ б) _______________________________________ в) _______________________________________ | 2 |
| 12. | Од наведених материјала заокруживањем слова испред тачног одговора издвој везивне матетијале: а) гипс б) опека в) креч г) песак д) цемент ђ) камен | 2 |
| 13. | Утврди који су од наведених исказа тачни (Т) односно нетачни (Н). /Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ а) Битумен је врста материјала која се користи за хидроизолацију Т Н б) Шупље опеке су бољи топлотни и звучни изолатори од пуне опеке. Т Н в) Стакло је добар звучни и термички изолатор. Т Н | 3 |
| 14. | Допуни реченице: а) Вештачке грађевине које служе да преведу саобраћајницу преко неке препреке као што су: реке, потоци, увале, кањони и сл, називају се ____________________. б) Грађевине које се у облику цеви буше да би се подземним путем кроз њих провеле разне саобраћајнице називају се _____________________. | 2 |
| 15. | На одговарајућа места на шеми упиши поделу грађевинских машина према намени: ______________________ ___________________ ________________________ ______________________ ___________________ ________________________ | 2 |
| 16. | Места где се врши формирање железничких композиција називају се ____________________________ | 2 |
| 17. | Повлачењем линија повежи исказе на левој страни са одговарајућим значењима Ентеријер спољашњост грађевинског објекта део идејног пројекта Екстеријер унутрашњост грађевинског објекта | 2 |
| 18. | На санитарним уређајима у оквиру канализационе инсталације уграђен је водени затварач – сифон, који спречава _______________________________________________ __________________________________________________________________________. | 2 |
| 19. | Повлачењем линија повежи пољопривредне машине са одговарајућом групом пољопривредних машина: трактор прикључна машина комбајн погонска машина плуг специјална машина музилица за краве комбинована машина | 4 |
| 20. | Испод слика пољопривредних машина напиши њихове називе. ______________________ ________________________ ________________________ | 3 |

| Техничко и информатичко образовање РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА – 06/07. Мај 2017. КЉУЧ – 6 разред |
| --- |
| Број пит. | Одговор |
| 1. | Пројектовањем грађевинских објеката и простора у њима бави се архитектура, а изградњом онога што су архитекте замислиле и пројектовале грађевинарство. |
| 2. | Нискоградња: ауто путеви, мостови, железничке пруге. Високоградња: стамбене зграде, индустријске зграде, школе. Хидроградња: бране, канали, вештачка језера. |
| 3. |  |
| 4. | 1. Планирање, 2. Пројектовање, 3. Извођење грађевинских радова |
| 5. | б) правоугаоној (ортогоналној) пројекцији |
| 6. | а) – Т, б) – Т, в) – Н, г) – Н, д) – Т. За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 5 бодова. |
| 7. | б) – SketchUp |
| 8. | г) – Lower Floor, а) – Ground Floor, б) – Upper Floor, в) – Foundations За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 4 бода. |
| 9. | Природни: дрво, камен, песак, глина, шљунак, резана грађа Вештачки: креч, цигла, гипс, цемент, метали, бетон, цреп |
| 10. | а) три дела шљунка и једног дела цемента |
| 11. | а) хидроизолација (изолација од воде и влаге), б) термоизолација (топлотна изолација, в) акустична изолација (звучна изолација). Није битан редослед одговора. |
| 12. | а) гипс, в) креч, д) цемент |
| 13. | а)-Т, б)-Т, в)-Т. За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 3 бода. |
| 14. | а) мостови, б) тунели. За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 2 бода. |
| 15. | Машине за земљане радове, машине за дизање и транспорт, мешалице. |
| 16. | Ранжирне станице |
| 17. | Ентеријер - унутрашњост грађевинског објекта. Екстеријер - спољашњост грађевинског објекта |
| 18. | Улазак (продирање) неугодних (непријатних) мириса из канализације у стан. |
| 19. | Трактор – погонска машина, комбајн – комбинована машина, плуг – прикључна машина, музилица за краве – специјална машина. За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 4 бода. |
| 20. | Мотокултиватор, трактор, косачица. За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 3 бода. |

|  | ДРУШТВО ПЕДАГОГА ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ Техничко и информатичко образовање РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА |
| --- | --- |
| Шифра ученика |  |
| Бодова: | Т Е С Т 7. разред | 06/07. мај 2017. |

| Ред. бр. | Питање | Број бодова |
| --- | --- | --- |
| 1. | На приложеном цртежу доцртај пројекцију (1 – поглед спреда) која недостаје | 3 |
| 2. | Ознака за милиметарски навој називног пречника 42mm на техничком цртежу је: а) Мн42 б) 42" в) М42 | 1 |
| 3. | Повежи правилно следеће појмове: а) ____ дозвољена одступања од задате (праве) мере б) толеранције ____ пречник предмета ваљкастог облика в) Ø30 ____ квалитет обрађених површина | 3 |
| 4. | На телу завртња доцртај линије којима на упрошћен начин означавамо спољашњи навој, а на цртежу навртке унутрашњи навој. | 4 |
| 5. | Утврди који су од наведених исказа тачни (Т) односно нетачни (Н). /Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ а) При изради презентација за додавање следећег слајда користимо команду New Slide Т Н б) Могућност сагледавања целокупне презентације у једном прозору ради лакше организације и уређивања презентације врши се избором опције Outline Т Н в) Тексту и графичком приказу (сликама) у презентацији може се додати анимација коришћењем опције Office Collections Т Н | 3 |
| 6. | Челик је легура: а) гвожђа и цинка б) гвожђа и угљеника в) бакра и угљеника | 2 |
| 7. | Наведене обојене метале сврстати у одређене групе: бакар, алуминијум, цинк, калај, титан, магнезијум тешки обојени метали лаки обојени метали ______________________ _____________________ ______________________ _____________________ ______________________ _____________________ | 2 |
| 8. | Повезати својства метала са њиховим особинама: а) физичка ___ отпорност према корозији б) хемијска ___ еластичност, чврстоћа, тврдоћа в) механичка ___ густина, боја, температура топљења | 2 |
| 9. | Испод приказане слике мерила напиши његове главне делове. 1. __________________________________ 2. ____________________________________ 3. ___________________________ 4. _____________________________ 5._________________________________ | 5 |
| 10. | Помичним мерилом се мере следеће величине: а) дужина б) спољашње мере в) ширина г) унутрашње мере д) дубина рупе ђ) тежина /Заокружи слова испред тачних одговора/ | 2 |
| 11. | а) прочитај измерену меру: _______mm. б) прочитај измерену меру: _______mm. | 4 |
| 12. | Брушење је обрада која се изводи машином која се зове _________________________ и изводи се : а) на почетку обраде предмета и веома је груба б) на крају обраде и даје фине и глатке обрађене површине | 2 |
| 13. | Упиши називе алата приказаних на слици. _________________________ __________________________ Оба алата користе се за израду _________________________. | 2 |
| 14. | Набројане елементе за везу разврстај у одговарајуће групе: завртњи са навртком, клинови, закивци, опруге, везе остварене заваривањем, лемљењем и пресовањем. раздвојиве везе: нераздвојиве везе: ______________________________ _______________________________ ______________________________ _______________________________ ______________________________ _______________________________ ________________________________ _________________________________ | 2 |
| 15. | Испод приказаних слика зупчаника напиши одговарајуће називе: ________________ __________________ ___________________ __________________ | 4 |
| 16. | Вештачка чула робота представљају : а) чипови б) сензори в) кинематски парови г) портови д) монитори | 2 |
| 17. | Машине унутрашњег транспорта су: а) аутобуси, трамваји, бродови, авиони,... б) дизалице, транспортери, линије,... в) трактори, комбајни, мотокултиватори,... | 2 |
| 18. | Хидраулични мотори су мотори који користе: а) енергију Сунца за претварање у електричну енргију б) енергију воде за претварање у механичку енергију в) енерију ветра за претварање у кинетичку енергију | 2 |
| 19. | Дизел мотор са четири клипа има: а) четири свећице б) нема свећице в) две свећице | 1 |
| 20. | На слици је приказан ____________________________________________________ | 2 |

| Техничко и информатичко образовање РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА – 06/07. Мај 2017. КЉУЧ – 7 разред |
| --- |
| Број пит. | Одговор |
| 1. |  |
| 2. | в) М42 |
| 3. | б) – дозвољена одступања од задате (праве) мере в) - пречник предмета ваљкастог облика а) - квалитет обрађених површина За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 3 бода. |
| 4. | За сваки тачан одговор по 2 бода, укупно 4 бодова. |
| 5. | а) – Т, б) – Т, в) – Н. За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 3 бода. |
| 6. | б) гвожђа и угљеника |
| 7. | Тешки обојени метали: бакар, цинк, калај. Лаки обојени метали: алуминијум, магнезијум, титан. |
| 8. | а) физичка: густина, боја, температура топљења; б) хемијска: отпорност према корозији; в) механичка: еластичност, чврстоћа, тврдоћа. |
| 9. | 1. кљунови за мерење унутрашњих мера, 2. кљунови за мерење спољашњих мера, 3. непокретни део са милиметарском поделом; 4. покретни део са нонијус поделом; 5. извлакач за мерење дубине. За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 5 бодова. |
| 10. | б) спољашње мере, г) унутрашње мере, д) дубина рупе |
| 11. | а) - 10,9 mm; б) - 11,33 mm. За сваки тачан одговор по 2 бода, укупно 4 бодова. |
| 12. | Брусилица - б) на крају обраде и даје фине и глатке обрађене површине |
| 13. | Урезница, нарезница, за израду навоја. |
| 14. | Раздвојиве везе: завртањ са навртком, клинови, опруге. Нераздвојиве везе: закивци, заваривање, лемљење, пресовање; |
| 15. | Цилиндрични, конични, пужни, зупчаста летва.За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 4 бодова |
| 16. | б) сензори |
| 17. | б) дизалице, транспортери, линије,... |
| 18. | б) енергију воде за претварање у механичку енергију |
| 19. | б) нема свећице |
| 20. | Двотактни бензински мотор |

|  | ДРУШТВО ПЕДАГОГА ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ Техничко и информатичко образовање РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА |
| --- | --- |
| Шифра ученика |  |
| Бодова: | Т Е С Т 8. разред | 06/07. мај 2017. |

| Ред. бр. | Питање | Број бодова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повежи појмове опција електронске поште са одговарајућим функцијама. 1. Send _____ додатак (документ, слика…) који се прикључује поруци 2. Reply _____ брисање поруке 3. Forvard _____ пошаљи поруку 4. Print _____ штампање поруке 5. Delete _____ проследи даље поруку 6. Attach _____ одговор на поруку | 2 |
| 2. | PVC изолација проводника је обојена различитим бојама. Повежи појмове уписивањем одговарајућег слова на назначеним цртицама: а) фаза _____ жуто-зелени проводник б) нула _____ црни проводник в) уземљење _____ светлоплави проводник | 2 |
| 3. | Елементи електричне инсталације који штите потрошаче од кратког споја и преоптерећења зову се __________________________________. | 2 |
| 4. | На основу једнополне шеме струјног кола две сијалице са серијским прекидачем, нацртај двополну шему. | 4 |
| 5. | На приказаној слици хидроелектране означени су најважнији делови. Напиши њихове називе. 1. ________________________________ 2. ________________________________ 3. ________________________________ 4. ________________________________ | 4 |
| 6. | Код термоелектрана генератор покреће: а) водна турбина б) гасна турбина в) парна турбина | 2 |
| 7. | Поред слике трансформатора напиши његове главне делове: 1. __________________________________ 2. __________________________________ 3. __________________________________ | 3 |
| 8. | Код електротермичких уређаја грејач (грејна жица) се израђује од: а) легура хрома, никла и гвожђа позната под називом ____________________________ б) легура хрома, алуминијума и гвожђа позната под називом ______________________ | 2 |
| 9. | Утврди који су од наведених исказа тачни (Т) односно нетачни (Н). /Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ а) грејач веће снаге захтева и већи попречни пресек грејне жице Т Н б) по правилу, електротермички уређаји се обавезно прикључују у прикључницу са уземљењем (шуко прикључница) Т Н в) електрични штедњаци се могу прикључивати на монофазни или на трофазни напон Т Н | 3 |
| 10. | Аутоматско прекидање и успостављање струјног кола код пегле врши терморегулатор који ради на принципу ___________________________________________ | 2 |
| 11. | Поред слике напиши облике језгара код електромагнета. 1. _______________________________ 2. _______________________________ 3. _______________________________ | 3 |
| 12. | Електрично звоно на слици има: а) два струјна кола б) три струјна кола в) једно струјно коло | 2 |
| 13. | Уређај приказан на слици који ради на принципу електромагнета, а може управљати другим удаљеним уређајима, зове се ________________________________________________. | 2 |
| 14. | Генератори су електричне машине код којих се __________________________ енергија претвара у _________________________ енергију. | 2 |
| 15. | Поред слике електромотора напиши његове главне делове 1. __________________________________ 2. _____________________________ 3. _____________________________ 4. _____________________________ | 4 |
| 16. | Део веш-машине који аутоматским укључивањем и искључивањем појединих склопова управља радом машине зове се ___________________________________. | 2 |
| 17. | Акумулатор код аутомобила претвара ________________________________ енергију у _________________________ и има напон ______V. | 3 |
| 18. | Уређај у аутомобилу, који услед индукције ствара у свом секундарном намотају струју високог напона (око 15.000V) зове се _________________________________________. | 2 |
| 19. | Набројане електронске елементе сврстај у одговарајуће групе: отпорници, интегрисана кола, кондензатори, индукциони калемови, трансформатори, транзистори, фотоелементи, диоде. активни електронски елементи пасивни електронски елементи ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ | 2 |
| 20. | На линијама испред наведених меморија напиши број одговарајуће групе меморија. _____ RAM меморија 1. спољашња меморија _____ дискови (CD, DVD) 2. унутрашња меморија _____ ROM меморија _____ USB - флеш-меморија _____ кеш-меморија | 2 |

| Техничко и информатичко образовање РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА – 06/07. мај 2017. КЉУЧ – 8 разред |
| --- |
| Број пит. | Одговор |
| 1. | Одозго на доле: 6, 5, 1, 4, 3, 2. |
| 2. | а) црни проводник, б) светлоплави проводник, в) жуто-зелени проводник |
| 3. | Осигурачи |
| 4. |  |
| 5. | 1. брана, 2. генератор, 3. турбина (хидраулична), 4. трансформатор |
| 6. | в) парна турбина |
| 7. | 1. примарни намотај (калем), 2. секундарни намотај (калем), 3. језгро |
| 8. | а) хрома, никла и гвожђа - цекас, б) хрома, алуминијума и гвожђа – кантал |
| 9. | а) – Т, б) – Т, в) – Т. За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 3 бода. |
| 10. | Биметалне траке |
| 11. | 1. шипке, 2. потковице, 3. звона. За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 3 бода. |
| 12. | в) једно струјно коло |
| 13. | Електромагнетни релеј |
| 14. | Механичка енергија претвара у електричну |
| 15. | 1. статор, 2. ротор, 3. колектор, 4. угљене четкице (дирке). За сваки тачан одговор по 1 бод, укупно 4 бода. |
| 16. | Програматор |
| 17. | Хемијску енергију у електричну, 12V. |
| 18. | Индукциони калем (бобина) |
| 19. | Активни електронски елементи: интегрисана кола, транзистори, фотоелементи, диоде. Пасивни електронски елементи: отпорници, кондензатори, индукциони калемови, трансформатори |
| 20. | Спољашње меморије: дискови (CD, DVD), USB - флеш-меморија. Унутрашње меморије: RAM меморија, ROM меморија, кеш-меморија |