## Slide 1: Струјна кола у кућним електричним инсталацијама

## Slide 2: Шема струјног кола сијалице са једнополним прекидачем
Симбол за
сијалицу
Симбол за
једнополни
прекидач
Симбол за извор
једносмерне струје
Елементи струјног кола су
у редној међусобној вези

## Slide 3: Сијалица у струјном колу са извором једносмерне струје 1,5 V

## Slide 4: Шема три сијалице у паралелној вези
Прекидач је увек у сериској вези са
осталим елементима струјног кола и код наизменичне струје увек се поставља на фазни проводник

## Slide 5: Паралелни спој прекидача са извором струје чини тзв. ``кратак спој``

## Slide 6: Паралелна веза и серијска (редна )веза извора једносмернe струје

## Slide 7: Шема три сијалице у сериској (редној) вези

## Slide 8: Електротехничка шема спајања једнополног прекидача и сијалице у кућној инсталацији

## Slide 9
Електротехничка
шема спајања
једнополног
прекидача,
сијалице и
две прикључнице

## Slide 10: Шема струјног кола сијалица са серијским прекидачем

## Slide 11: Електротехничка шема спајања серијског прекидача и сијалица у кућној инсталацији

## Slide 12
Електрично
коло две
сијалице са
серијским
прекидачем

## Slide 13: Шема струјног кола сијалице са наизменичним прекидачем

## Slide 14
Шема струјног
кола сијалице са
наизменичним
прекидачем

## Slide 15: Електротехничка шема спајања обичне и шуко прикључнице у кућној инсталацији Прикључнице су увек у паралеленој вези

## Slide 16: Електротехничка шема спајања једнополног прекидача и сијалице са шуко прекидачем у кућној инсталацији

## Slide 17: Шема спајања електричног звонца

## Slide 18: Рад електричног звона на извору једносмерне струје

## Slide 19: Од разводног ормана, у коме су смештени електрично бројило и осигурачи, гранају се проводници до сваке прикључнице односно прекидача и сијаличног места у стану – кући.
Разводни
орман
Прекидач
и сијалица
Прикључнице

## Slide 20
РАСПОРЕДОМ ПОТРОШАЧА У ВИШЕ СТРУЈНИХ КОЛА.
ЗАШТО ЈЕ БИТНО ДА БУДУ ПАРАЛЕЛНО ВЕЗАНИ?
КАКО СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ РАВНОМЕРНА РАСПОДЕЛА СНАГЕ ПО КОЛИМА?
ТАКО СУ СВИ НА ЈЕДНАКОМ НАПОНУ.
НАЧИН ПОВЕЗИВАЊА ПОТРОШАЧА

## Slide 21: ПОТРОШАЧЕ ПРИКЉУЧУЈЕМО НА КУЋНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ИНСТАЛАЦИЈУ
ЗАШТО НИЈЕ ДОБРО ОВАКО УКЉУЧИВАЊЕ?
ШТА ЈЕ МОГУЋА ПОСЛЕДИЦА ПРЕОПТЕРЕЋЕЊА?
ОШТЕЋЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОТРОШАЧА И ПОЖАР У КУЋНОЈ ИНСТАЛАЦИЈИ