УПУТСТВО ЗА РАД НА ЧАСУ

Поштовани ученици

На данашњем двочасу радићете три задатка. Сваки ваш задатак састоји се из 3 дела:

- рачунски део који радите у свескама за физику

- симулација на рачунарима применом софтвера Virtual Labs ElectricityDL  (налази се на десктопу)

Добијене резултате упишите у табелу, упоредите их и изведите закључак.

Задаци се раде у паровима.

Молим вас да поштујете предвиђено време израде сваког задатка.

ЗАДАТАК 1

(време за решавање задатка је 10 минута)

- Као извор струје у простом струјном колу користи се батерија од 9V, отпорник има електрични отпор од 500Ω. Нацртај шему простог струјног кола и израчунај вредност јачине електричне струје која протиче кроз проводник овог кола.

- користећи софтвер Virtual Labs Electricity направи симулацију струјног кола према параметрима из задатка. Провери вредност јачине електричне струје, упиши је у табелу и упореди је са резултатом добијеним рачунским путем.

|  | Рачун | Симулација | Модел |
| --- | --- | --- | --- |
| Електрични напон (V) |  |  |  |
| Електрични отпор ( Ω) |  |  |  |
| Електрична струја (A) |  |  |  |

Закључак: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ЗАДАТАК 2

(време за решавање задатка је 10 минута)

- У струјно коло редно су повезани отпорници електричног отпора од 50Ω и 500Ω, електрични напон извора је 9 V. Нацртај шему простог струјног кола и израчунај вредност јачине електричне струје која протиче кроз проводник овог кола.

- користећи софтвер Virtual Labs ElectricityDL направи симулацију струјног кола према параметрима из задатка. Провери вредност јачине електричне струје, упиши је у табелу и упореди је са резултатом добијеним рачунским путем.

|  | Рачун | Симулација | Модел |
| --- | --- | --- | --- |
| Електрични напон (V) |  |  |  |
| Електрични отпор ( Ω) |  |  |  |
| Електрична струја (A) |  |  |  |

Закључак: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ЗАДАТАК 3

(време за решавање задатка је 10 минута)

- У струјно коло паралелно су повезани отпорници електричног отпора од 100Ω и 1КΩ, електрични напон извора је 4,5 V. Нацртај шему простог струјног кола и израчунај вредност јачине електричне струје која протиче кроз проводник овог кола.

- користећи софтвер Virtual Labs ElectricityDL (налази се на десктопу) направи симулацију струјног кола према параметрима из задатка. Провери вредност јачине електричне струје, упиши је у табелу и упореди је са резултатом добијеним рачунским путем.

|  | Рачун | Симулација | Модел |
| --- | --- | --- | --- |
| Електрични напон (V) |  |  |  |
| Електрични отпор ( Ω) |  |  |  |
| Електрична струја (A) |  |  |  |

Закључак: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ЖЕЛИМ ВАМ ПУНО УСПЕХА У РАДУ!